Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199178, г. Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, д.31, БЦ «Сенатор», корпус Д, офис 407; www.enko.spb.ru,

тел. 812-332 97 14, тел/факс.812-332 97 10; e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 89/306

Экз. ___

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Раздел

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Санкт-Петербург - Новоселье

2014 г.

Оглавление

Авторский коллектив	3

1. Введение	4

2. Анализ современного состояния территории	7

2.1 Природно-климатические условия	7

2.2. Современное использование территории	9

3. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения, источников чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, биолого-социального характера на функционирование территории	16

3.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	16

3.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	18

4. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях	23

5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	30

5.1. Требования по размещению взрывопожароопасных объектов на территориях поселения	30

5.2. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям	31

5.3. Противопожарное водоснабжение	32

5.4. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями	36

5.5. Требования пожарной безопасности по размещению пожарной охраны	49

5.6. Требования пожарной безопасности в лесах	50

Авторский коллектив

| Генеральный директор НПИ «ЭНКО» | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Руководитель проекта, зам. генерального директора | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта зам. генерального директора | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий: | эколог градостроительства Д.А.Семенов |
| Земельный фонд: | инженер-землеустроитель М.В. Куликов |
| Планировочная структура | архитектор-градостроитель А.И. Новикова |
| Объекты культурного наследия. Туристско-рекреационный потенциал: | зам.руководителя сектора регионального планирования А.В. Косарев |
| Система расселения. Социально-экономическое развитие. Прогноз демографического и социально-экономического развития: | экономист градостроительства В.В. Бециашвили |
| Транспортная инфраструктура: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.А. Фролкина |
| Инженерная инфраструктура: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.М. Савинков, архитектор-градостроитель А.И. Новикова |

# 1. Введение

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан в составе Генерального плана муниципального образования Новосельское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Исходные данные и требования для проектирования раздела подготовлены ГУ МЧС России по Ленинградской области, Администрацией Сланцевского муниципального района и Новосельского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Основной целью проектных решений раздела является перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение чрезвычайных ситуаций характера, защита поселения, обеспечение его жизнедеятельности, сокращение числа жертв и материального ущерба в возможных чрезвычайных ситуациях.

При составлении раздела ИТМ ГО ЧС были использованы нормативная литература, Законодательство Российской Федерации, административно-правовые акты и другие документы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов;

Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 года № 105 «Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;

Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации пожарной охраны. Порядок и методика определения», утвержденный Приказом МЧС России от 25.03.2009 №181;

Свод правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны;

НПБ 111-98 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»;

ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий»;

ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

ГОСТ 22.0.04-97 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации»;

ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

ГОСТ Р 22.0.09-95 «Чрезвычайные ситуации на акваториях»;

ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*),

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»,

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

Положение о проведении Государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (Приказ МЧС России от 23 июня 1995 года № 446);

Положение о государственной экспертизе проектов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Порядок проведения Государственной экспертизы и согласования градостроительной документации и проектов строительства в системе МЧС России;

Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Приказ МЧС Российской Федерации № 105 от 28.02.2003 г.);

Приказ МЧС России от 25 октября 2004 года № 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 года № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта»;

Постановление Правительства Российской федерации от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», др. нормативно-правовые документы.

Основные природно-техногенные опасности на территории Новосельского сельского поселения и мероприятия по предупреждению и защите территории и населения показаны на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» масштаба 1:25 000.

Перечень используемых сокращений

АХОВ – аварийно химически опасные вещества; г. – год; гг. – года(ы); ГСМ – горюче-смазочные материалы; ГУ – главное управление; д. – деревня; др. – другие; кв. м – квадратных метров; ЛЭП – линии электропередач; р. – река; СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество; т.д. – так далее; в т.ч. – в том числе; табл. – таблица; тыс. – тысяч; ул. – улица; чел. – человек. Единицы измерения соответствуют «Положению о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879.

# 2. Анализ современного состояния территории

## 2.1 Природно-климатические условия

Территория поселения характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом. По схематической карте климатического районирования территории России (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») Новосельское сельское поселение относится к району – II, подрайону – IIB.

Согласно классификации Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова территория поселения характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА = II), который определяет достаточно благоприятные условия для рассеивания выбросов в атмосфере.

На территории поселения господствует западно-восточный перенос воздушных масс, который определяет циклоническую активность. Трансформация влажного умеренного теплого воздуха, пришедшего с Атлантики, происходит медленно, в силу чего изменение климатических условий происходит постепенно. Частые смены направлений при движении воздушных масс и атмосферных фронтов определяют характерную для данной территории неустойчивую температуру. Средняя годовая скорость ветра 3,4 м/с, раз в 10-20 лет скорость ветра может достигать 17-18 м/с.

Территория сельского поселения расположена в зоне избыточного увлажнения, среднегодовая сумма осадков составляет порядка 600 мм. Основная часть осадков выпадает в теплый период года. Преобладание осадков над испарением способствует заболачиванию почв.

Зима достаточно продолжительная, характеризуется резким понижением температуры во второй ее половине. Лето умеренно теплое.

Метели наблюдаются от 4 до 7 дней, гололед от 3 до 6 дней в зимние месяцы.

Гидрологическая характеристика

Новосельское сельское поселение в достаточной степени обеспечено ресурсами поверхностных вод. По территории сельского поселения протекает большое количество рек, ручьев.

На севере поселения расположен крупный водоем – оз. Долгое. Озеро Долгое - самое глубокое в Сланцевском муниципальном районе. Глубина достигает до 38 – 45 м. Длина 9,9 км. Образовалось в долине послеледникового потока.

На территории поселения находится часть озер Кушельского и Рыжиковского, а кроме того небольшие лесные озера Тиганец, Рудинец, Жабинец, Наволокское, Хропово, Каменец (Гаврилихино), Среднее, Балаболкино, Лужица, Негоба, Струги, Хотышино, Туслопа и несколько безымянных. Кроме озер, здесь находятся р. Руя, и впадающие в нее Рудинка, Гверезинка, Хотышина и Белка.

Пересекающая территорию Новосельского сельского поселения река Руя в древности была торговым путем, вокруг которого образовались старейшие населенные пункты.

Остальные водотоки представлены незначительными речушками и ручьями.

Геологическая и геоморфологическая характеристика

Территория Новосельского сельского поселения расположена в пределах Русской равнины. Этим объясняется равнинный характер рельефа с незначительными абсолютными высотами (в основном, 50—150 метров над уровнем моря). Окончательно рельеф рассматриваемой территории сформировался в четвертичный период в результате четырёх оледенений и последовательно сменявших их межледниковых эпох.

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения относится к Волховско-Ловатской области проксимальной зоны. Мало расчлененная поверхность доледникового субстрата этой территории способствовала равномерному отступлению ледникового края, сохраняющего активное состояние, в связи с чем, ледниковые отложения большей частью не создавали сколько-нибудь значительных холмистых образований, а облекали дочетвертичную поверхность в виде покрова донной морены небольшой мощности.

В строении территории принимают участие современные отложения, а также верхнечетвертичные отложения, представленные озерно-ледниковыми и ледниковыми образованиями.

Озерно-ледниковые отложения представлены песком мелким, коричневым, средней плотности. Ледниковые отложения представлены песчанистой супесью, пластичной, темно-коричневой с единичными включениями гравия.

Инженерно-строительные условия:

Разработка подраздела по оценке инженерно-строительных условий включает анализ комплекса исходных данных по территории поселения. В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки.

В основу разработанной схемы инженерно-строительных условий легли топографические материалы на Сланцевский муниципальный район в целом. Данные были уточнены и актуализированы на основе анализа существующих материалов по инженерным изысканиям, которые хранятся в отделе обеспечения надзора и экспертиз Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Большая часть территории Новосельского сельского поселения относится к ограниченно благоприятным для градостроительного освоения. Факторами, которые ограничивают строительство и предполагают проведение дополнительных мероприятий на данных территориях, являются глубина залегания грунтовых вод и уклоны поверхности.

Для большей части территории сельского поселения характерна глубина залегания грунтовых вод 1-3 м, периодическое подтопление.

К неблагоприятным для градостроительного освоения территориям поселения относятся:

заболоченные территории с глубиной залегания грунтовых вод менее 1 м, осложненные процессами подтопления и с сопротивлением грунтов менее 0,5 и 0,5-1,5 кгс/кв. см;

территории с неустойчивыми грунтами и проявлениями процессов эрозии (овраги, промоины);

территории торфоразработок и карьеров с возможным проявлением оползневых процессов и процессов подтопления.

При дальнейшем освоении территории поселения необходимо проведение дополнительных более детальных инженерных изысканий и осуществления специальных мероприятий по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

Лесной фонд

В соответствии с приказом МПР России от 28.03.2007 № 68 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» территория Новосельского сельского поселения относится к южно-таежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

Вопросы использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Новосельского сельского поселения регулируются Лесохозяйственным регламентом Сланцевского лесничества (изменен и дополнен на основании Государственного контракта от 02.08.2010 №13). Территория сельского поселения входит в ведомство Старопольского и Нарвского участковых лесничеств.

По целевому назначению и категориям защитных лесов на территории сельского поселения выделяют: защитные леса (леса, расположенные в водоохранных зонах; леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов; нерестоохранные полосы лесов; запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов), эксплуатационные леса.

На территории Новосельского сельского поселения преобладают эксплуатационные леса.

## 2.2. Современное использование территории

Характер современного использования проектируемой территории обусловлен экономико-географическим положением Новосельского сельского поселения, природно-экологическими условиями и ресурсами.

Муниципальное образование Новосельское сельское поселение расположено в северо-восточной части Сланцевского муниципального района примерно в 200 км от Санкт-Петербурга.

Граничит:

•	на северо-западе: с Выскатским сельским поселением

•	на северо-востоке: с Старопольским сельским поселением

•	на юго-востоке: с Лужским районом

•	на юге: с Гдовским и Плюсским районами Псковской области

Территория поселения освоена неоднородно. Основная часть населенных пунктов расположена в центральной части поселения в зонах влияния основных автомобильных дорог, северная, южная и юго-восточная часть территории поселения занята землями лесного фонда. Земли сельскохозяйственного назначения расположены вдоль автомобильных дорог.

Административный центр поселения д. Новоселье расположена на основной широтной дороге в центральной части поселения. К северо-западу от д. Новоселье сформирована система расселения, вытянутая в диагональном направлении: д. Рыжиково, д. Пустынька, д. Рудно, д. Гусева Гора, д. Куричек, д. Филатово, д. Марьково, д. Дубок, д. Заовражье.

К востоку от д. Новоселье сформирована система расселения, вытянутая в широтном направлении: д. Кислино, д. Ждовля, д. Малафьевка, д. Лужицы, д. Каменец, д. Намежки, д. Негуба.

В центральной части поселения расположена система расселения, вытянутая в широтном направлении: д. Новая Нива, д. Перницы, д. Малышева Гора, д. Климатино, д. Наволок, д. Великое Село, д. Вороново, д. Засторонье.

В восточной части поселения расположена система расселения, вытянутая в меридиональном направлении: д. Шавково, д. Хрель, д. Захрелье.

В северо-восточной части территории поселения сложилась локальная система расселения, вытянутая в широтном направлении: д. Заяцкого, д. Надруя, д. Изборовье, д. Жилино.

Для всех населенных пунктов Новосельского сельского поселения характерна четкая планировочная структура и достаточно простое сложившееся использование территории: населенные пункты, преимущественно, состоят из индивидуальной жилой застройки в виде небольших кварталов, вытянутых вдоль поселковых дорог и проездов. Часто территория населенных пунктов носит дисперсный характер застройки, состоит из отдельных групп домов и кварталов, разделенных фрагментами залесенных территорий, лугов, пастбищ, огородов.

Современное использование территории административного центра поселения деревни Новоселье

На территории д. Новоселье расположено несколько типов жилой застройки. Индивидуальная жилая застройка находится в восточной части д. Новоселье.

В центральной части населенного пункта расположен квартал 2-5-этажной капитальной жилой застройки. На внутриквартальной территории находится детская площадка и площадка для занятий спортом.

Южнее квартала сложилась территория, занятая объектами обслуживания: МДОУ №18 (Новосельский детский сад), МОУ Новосельская основная общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), объект розничной торговли, дом культуры, библиотека, храм.

При Новосельской основной общеобразовательной школе есть спортивная площадка.

Производственная зона, занятая, преимущественно, коммунально-складскими помещениями и расположена в юго-западной части населенного пункта.

На севере д. Новоселье располагается зона транспортной инфраструктуры (гаражи) и очистные сооружения.

Значительные территории в западной части поселения заняты огородами.

Население

Существующее положение

На начало 2011 года в 34 населенных пунктах Новосельского сельского поселения проживает 1121 человек. В административном центре сельского поселения – д. Новоселье проживает 574 человек – около 50 % населения всего поселения.

Таблица 1.

Численность населения по населенным пунктам на начало 2011г.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения на 1.01.2011 г., чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Великое Село, дер. | 6 |
| 2 | Воронино, дер. | 3 |
| 3 | Гусева Гора, дер. | 142 |
| 4 | Дубок, дер. | 72 |
| 5 | Ждовля, дер. | 7 |
| 6 | Жилино, дер. | 1 |
| 7 | Заовражье, дер. | 44 |
| 8 | Засторонье, дер. | 6 |
| 9 | Захрелье, дер. | 2 |
| 10 | Заяцково, дер. | 2 |
| 11 | Изборовье, дер. | 18 |
| 12 | Каменец, дер. | 1 |
| 13 | Кислино, дер. | 21 |
| 14 | Климатино, дер. | 11 |
| 15 | Куричек, дер. | 21 |
| 16 | Леонтьевское, дер. | 8 |
| 17 | Луг, дер. | 2 |
| 18 | Лужицы, дер. | 2 |
| 19 | Малафьевка, дер. | 5 |
| 20 | Малышева Гора, дер. | 13 |
| 21 | Марьково, дер. | 8 |
| 22 | Наволок, дер. | 1 |
| 23 | Надруя, дер. | 1 |
| 24 | Намежки, дер. | 1 |
| 25 | Негуба, дер. | 10 |
| 26 | Новая Нива, дер. | 4 |
| 27 | Новоселье, дер. | 574 |
| 28 | Перницы, дер. | 10 |
| 29 | Пустынька, дер. | 3 |
| 30 | Рудно, дер. | 55 |
| 31 | Рыжиково, дер. | 10 |
| 32 | Филатово, дер. | 18 |
| 33 | Хрель, дер. | 8 |
| 34 | Шавково, дер. | 31 |
|  | Всего | 1121 |

Наблюдается некоторый рост населения Новосельского сельского поселения. За последний год численность населения Новосельского сельского поселения выросла на 9 %. Основным фактором, определяющим численность населения, является естественный прирост-убыль населения, складывающийся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграционный приток-отток). Смертность стабильно превышает рождаемость, что приводит к естественной убыли населения в среднем на 5 % ежегодно. Однако естественная убыль населения в 2009-2010 гг. компенсировалась миграционным приростом населения.

Таблица 2.

Динамика численности населения

| Показатели | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- |
| Численность населения на 01.01., чел. | 1232 | 1344 |
| Естественное движение населения |
| Родилось, чел. | 19 | 14 |
| Родилось, чел. на 1000 жителей | 15,4 | 10,4 |
| Умерло, чел. | 22 | 25 |
| Умерло, чел. на 1000 жителей | 17,9 | 18,6 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -3 | -11 |
| Естественный прирост (убыль), чел. на 1000 жителей | -2,3 | -8,2 |

Возрастная структура населения носит регрессивный характер – количество лиц старше трудоспособного возраста превышает количество молодежи в 1,5 раза. Удельный вес трудоспособных возрастов составляет 64,1 %, население моложе трудоспособного возраста – около 14,4 %, население старше трудоспособного возраста – около 21,6 % (таблица 3).

Таблица 3.

Возрастная структура населения по поселению, чел.

| Показатель | На 1.01.2011 |
| --- | --- |
| Общая численность населения муниципального образования в том числе по возрастам: | 1344 | 100 % |
| Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 193 | 14,4 % |
| Трудоспособного возраста (15-54 лет (женщины); 15-59 лет (мужчины)) | 861 | 64,1 % |
| Старше трудоспособного возраста (55 лет и старше (женщины); 60 лет и старше (мужчины)) | 290 | 21,6 % |

Вывод:

- Численность населения поселения достаточно стабильна. Отмечается некоторое сокращение численности населения. Значительное влияние на численность населения оказывает механическое движение, именно положительное миграционное сальдо обуславливает рост численности населения Новосельского сельского поселения в последние годы.

Внешний транспорт

Новосельское сельское поселение располагается в юго-восточной части Сланцевского муниципального района вне зон влияния основных транспортных коридоров. Весь объем внешних транспортных связей с административным центром муниципального района и соседними поселениями обслуживается только автомобильным транспортом.

Сеть автомобильных дорог поселения представлена дорогами регионального или межмуниципального и местного значения, вдоль трасс которых сконцентрирована наибольшая часть населенных пунктов. Через всю территорию с запада на восток проходит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения Сижно – Будилово – Осьмино, служащая главным широтным направлением транспортного каркаса Новосельского поселения и осуществляющая связь с Выскатским сельским поселением и Лужским муниципальным районом.

Полный перечень автомобильных дорог общего пользования представлен в таблице 4.

Таблица 4.

Характеристика автомобильных дорог в пределах границ Новосельского поселения

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Катего-рия | Средне-годовая интенс., привед. ед. сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | из них с твердым покрытием: |  |  |
|  |  |  | усоверш. | переход. |  |  |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| 1 | Сижно – Будилово – Осьмино | 33,8 | 13,4 | 20,4 | IV | 310 |
| 2 | Менюши – Заручье – Каменец | 3,5 | 0,4 | 3,1 | IV | 90 |
| 3 | Заручье – Шавково | 11,9 | 0,85 | 11,05 | IV | 90 |
| Автомобильные дороги местного значения (на балансе Ленинградской области) |
| 4 | Новоселье – Засторонье | 8,5 | – | 8,5 | IV | 111 |
| 5 | Заяцково – Изборовье – Жилино | 6,5 | – | 6,5 | V | 40 |
| 6 | Негуба – Жаворонок | 0,7 | – | – | V | 23 |
| 7 | Гусева Гора – Малышева Гора | 8,1 | – | 8,1 | V | 77 |
| 8 | Рудно – Пустынька – Рыжиково | 6,1 | – | 6,1 | V | 69 |
| 9 | Дубок – Филатово – Марьково | 4,5 | – | 4,5 | V | 42 |
| 10 | Гусева Гора – Куричек | 1,85 | – | 1,85 | V | 115 |
| Автомобильные дороги местного значения (на балансе Сланцевского муниципального района) |
| 11 | Подъезд к д. Новая Нива | 2,0 | – | – | – | – |
| 12 | Подъезд к д. Луг | 4,4 | – | – | – | – |
|  | ИТОГО | 91,85 | 14,65 | 70,1 |  |  |

Протяженность автодорог составляет 91,85 км, практически все они имеют твердое покрытие; усовершенствованное – только 14,65 км или 16 % от общей протяженности. В то же время 3 населенных пункта – деревни Леонтьевское, Луг, Новая Нива – не имеют связи с дорогами общего пользования с твердым покрытием.

На пересечении автомобильных дорог с рекой Руя насчитывается 4 мостовых перехода, характеристики которых приводятся в таблице 5.

Таблица 5.

Перечень искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах Новосельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Длина, п. м | Технические характеристики мостового сооружения: схема, габарит, материал, год постройки (год посл. ремонта) | Оценка сооружения, категория дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сижно – Будилово – Осьмино км 21+300 | 39,0 | 9,52+11,1+9,74; Г-8,3+2х1,2; железобетон; 1978 (1998) | удовл., Б-1, Д-1 |
| 2 | Новоселье – Засторонье км 0+259 | 30,0 | 1*25,3; Г-8,3+2х1,0; железобетон; 1980 г. | удовл. |
| 3 | Новоселье – Засторонье км 7+242 | 26,0 | 1*22,4; Г-8,3+2х1,0; железобетон; 1980 | удовл. |
| 4 | Гусева Гора – Куричек | 12,2 | металл |  |

Автотранспортное сообщение поселения с административным центром Сланцевского муниципального района и населенными пунктами соседних сельских поселений осуществляется 6 пригородными автобусными маршрутами, перечень которых приводится в таблице 6. Пригородные маршруты обслуживают МП «Сланцы – ПАП» и МП «Сланцыпассажиравтотранс».

Административный центр поселения д. Новоселье находится в зоне 1,5 часовой транспортной доступности г. Сланцы.

Таблица 6.

Характеристика пригородных автобусных маршрутов на территории Новосельского поселения

| № маршр. | Наименование маршрута | Средняя протяженность маршрута, км | Число рейсов в неделю | Среднее время в пути, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | Сланцы – Негуба с заездом в Фёдорово Поле | 57,5 | 14 | 1 час 35 мин |
| 91а | Сланцы – Новоселье | 35,0 | 28 | 50 мин |
| 94 | Сланцы – Заручье – Старополье с заездом в Фёдорово Поле | 72,1 | 12 | 2 часа 2 часа 25 мин |
| 94а | Сланцы – Заручье | 55,5 | 6 | 1 час 30 мин |
| 95 | Сланцы – Негуба (через Пелеши) | 58,5 | 4 | 1 час 40 мин |
| 95а | Сланцы – Новоселье (через Пелеши) | 40,5 | 10 | 1 час 05 мин |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Улично-дорожная сеть (УДС) населенных пунктов представлена поселковыми дорогами, являющимися частью внешних автодорог или выводящими на них, а также улицами в жилой застройке и проездами.

Состояние большинства улиц и дорог оценивается как неудовлетворительное; отсутствие твердого покрытия на отдельных участках затрудняет сообщение и снижает безопасность движения, что особенно сильно проявляется в осенне-весенний период.

Выводы

- Весь объем внешних транспортных связей поселения обслуживается только автомобильным транспортом. Сеть автомобильных дорог поселения представлена дорогами регионального или межмуниципального и местного значения, по отношению к которым большая часть населенных пунктов находится в благоприятной зоне. Только 3 населенных пункта из 34 не имеют связи с автодорогами с твердым покрытием.

- Пассажирское сообщение с административным центром муниципального района г. Сланцы осуществляется практически ежедневно пригородными автобусными маршрутами, обслуживающими более половины населенных пунктов поселения. Административный центр поселения д. Новоселье находится в зоне 1,5 часовой транспортной доступности г. Сланцы.

- Уровень благоустройства улично-дорожной сети населенных пунктов в основном не отвечает нормативным требованиям, за исключением поселковых дорог, образованных внешними автодорогами и имеющих твердое покрытие. Отдельные участки УДС нуждаются в проведении незамедлительной реконструкции либо капитального ремонта с заменой грунтового покрытия на твердое.

Основные показатели по существующим ИТМ ГО ЧС, обеспечению пожарной безопасности.

Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории Сланцевского муниципального района предусмотрены:

Административная система, технические средства и силы ликвидации ЧС и управления ГО Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

Оповещение по сигналам ГО производственной, административной и жилой застройки;

Защитные сооружения гражданской обороны;

Световая маскировка наружного и внутреннего освещения населенных пунктов и объектов;

Существующие системы жизнеобеспечения (водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения);

Существующая транспортная инфраструктура;

Административная система и технические средства управления ликвидации ЧС на предприятиях;

Мероприятия по предупреждению и снижению последствий ЧС природного и техногенного характера.

Наличие сил и средств:

Решение о привлечении сил и средств, порядок их взаимодействия определяется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования, отделом по делам ГО ЧС муниципального образования в соответствии с Планом взаимодействия Сланцевской районной системы РСЧС по ликвидации ЧС на территории муниципального образования «Сланцевский муниципальный район».

Для оповещения по сигналам ГО (сигналам оповещения ЧС) жителей Новосельского сельского поселения предусматривается использование:

оборудования и сети для приема программ вещания;

поселковой телефонной сети;

объектовых систем оповещения;

сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения,

громкоговорителей и сирен С-40 на территории населенных пунктов поселения, СНТ.

# 3. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения, источников чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, биолого-социального характера на функционирование территории

По сведениям, предоставленным ГУ МЧС России по Ленинградской области, территория Новосельского сельского поселения не отнесена к группам по ГО. В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» территория сельского поселения попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) и зону световой маскировки.

Ограничений на размещение проектируемых объектов (жилые дома, объекты обслуживания населения, лечебно-оздоровительные учреждения, объекты для отдыха и туризма, новые предприятия, в том числе, сельскохозяйственного назначения), в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, нет.

## 3.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасные геологические и гидрологические явления и процессы на территории Новосельского сельского поселения (в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97) не отмечены.

На отдельных участках поселения присутствуют природные процессы и явления, требующие наблюдения и проведения мероприятий по подготовке и защите территории при ее освоении: эрозионные процессы (на поверхности с уклонами до 15 %), процессы заболачивания (на переувлажненных равнинах с близким залеганием грунтовых вод), болота.

На территории Новосельского сельского поселения имеют место шквалистые ураганные ветра, сильные морозы, снегопады, крупный град, обледенение, гололед, ливневые дожди.

Шквалистые ураганные ветра представляют большую опасность для населения, возможно падение деревьев, разрушение легких построек, обрыв проводов воздушных ЛЭП.

Сильные морозы, град, обледенение, гололед, снегопады приводят к нарушениям в функционировании систем жизнеобеспечения. Ухудшается обстановка на дорогах, в результате снегопадов снижается видимость, гололеды ухудшают сцепление автомобилей с дорожным полотном. Все эти неблагоприятные метеорологические явления значительно повышают вероятность возникновения аварийных ситуаций на дорогах.

Нельзя исключать ситуацию, при которой на территории поселения могут возникнуть природные пожары, так как большую часть территории поселения занимают леса.

Массовые пожары в лесах могут возникать в жаркий, засушливый период (с апреля по сентябрь).

Основными причинами возникновения природных пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов;

- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями;

- грозовые разряды;

- бесконтрольный пал травы.

Наиболее часто возникают в лесных массивах низовые пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, кора деревьев и др. Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту.

При сильном ветре или несвоевременном принятии мер по локализации (ликвидации) возгорания могут возникать верховые пожары, преимущественно в хвойных лесах. Скорость распространения верхового пожара до 100 метров в минуту.

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Таблица 7.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Опасные метеорологические явления и процессы |
| Сильный ветер: шторм; шквал; ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Природные пожары |
| Пожар ландшафтный, лесной | Теплофизический | Пламя |
|  |  | Нагрев тепловым потоком |
|  |  | Тепловой удар |
|  |  | Помутнение воздуха |
|  |  | Опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, гидросферы |

При грозе возможны прямые удары молнии (ПУМ), а также занос высокого потенциала по коммуникациям, которые способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей и выходу из строя электрооборудования.

При сильном ветре (с максимальной скоростью 29 м/с), возможны разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Таблица 8

Характеристика влияния ветрового давления на строительные конструкции

| № п/п | Степень разрушения | Скорость ветра (м/с), приводящая к разрушениям |
| --- | --- | --- |
|  |  | малоэтажные кирпичные здания | многоэтажные кирпичные здания |
| 1 | Слабая | 20-25 | 20-25 |
| 2 | Средняя | 25-40 | 25-30 |
| 3 | Сильная | 40-60 | 35-50 |
| 4 | Полная | более 60 | более 50 |

В сильные морозы (при низких температурах), при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. При  недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холода  возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры).

Снегопады сильные и продолжительные могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов  зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района строительства составляет 180 кг/кв. см.

Ливневые дожди, исходя из климатических и инженерно-геологических условий территории, особенно на участках с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования

## 3.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС России от 28.02.2003 № 105) для населения и территории Новосельского сельского поселения может возникнуть в случае аварий:

на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические вещества;

на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

В соответствии с исходными данными, выданными ГУ МЧС России по Ленинградской области, в границах проектирования потенциально-опасных объектов нет.

Пожары и взрывы.

К объектам, на которых возможны аварии с участием пожаро-взрывоопасных материалов и веществ, газового оборудования на территории Новосельского сельского поселения, можно отнести: котельные, производственные площадки, где производятся и хранятся пиломатериалы. В результате возникновение пожара, на вышеназванных объектах, возможная зона поражающих факторов не выйдет за пределы территории объекта.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексе.

В индивидуальных жилых домах населенных пунктов поселения для отопления используются местные тепловые источники и печи. Аварийные ситуации на объектах децентрализованного теплоснабжения могут привести к возникновению пожаров в жилой застройке.

В результате возникновение пожара, на вышеназванных объектах, возможная зона поражающих факторов не выйдет за пределы территории объекта.

Так же нельзя исключать возможность опасных происшествий на автомобильном транспорте при транспортировке опасных грузов, учитывая то обстоятельство, что территорию поселения пересекают автомобильные магистрали регионального или межмуниципального значения, по которым перевозятся опасные вещества для производственных нужд.

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов.

Аварии при перевозке опасных грузов, возможны, в первую очередь, на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Сижно – Будилово – Осьмино. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения зараженного воздуха, количества (объема) вылившегося АХОВ или ГСМ.

Принимается, что при транспортном происшествии емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

автодорожная емкость с хлором					1 т;

автодорожная емкость с аммиаком				8 куб. м;

Толщина свободного разлития 						0,05 м;

Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра	1 м/с;

Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

Температура окружающего воздуха					+20 оС;

Время от начала аварии							1 час.

Таблица 9.

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на автотранспорте

| № п/п | Параметры | хлор | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 т | 1 т | 8 куб. м |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кмоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/куб. м | 0,0073 | 0,0073 | 0,00071 |
|  | Пороговая токсодоза, мг(мин | 0,6 | 0,6 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,045 | 0,95 | 5,18 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,00002 | 0,171 | 0,002 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,013 | 0,522 | 0,150 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 0,001 | 1,581 | 0,079 |
|  | Вторичным облаком | 0,05 | 3,229 | 1,491 |
|  | Полная | 0,05 | 4,023 | 1,530 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,05 | 4,023 | 1,53 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,064 | 4,651 | 1,732 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км |  |  |  |
|  | Возможная | 0,0039 | 25,409 | 3,66 |
|  | Фактическая | 0,0002 | 1,34 | 0,19 |

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора;

в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14,5 куб. м;

- ГСМ - 20 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20 оС;

скорость приземного ветра					 - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара							 - В1, С.

Таблица 10.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |
| --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, куб. м | 20 | 14.5 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 |
| Площадь разлития, кв. м | 380 | 246,5 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 |
| Параметры огневого шара |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : с | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 |

Таблица 11.

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

| Наименование степени | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий. |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на автомобильной дороге объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируются по ГОСТ 22.0.07-95 и подразделяются для проектируемой территории на:

первичные (прямого действия - вызываются возникновением источника техногенной ЧС);

вторичные (побочного действия - вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами (аварии на ХОО, хранилищах нефти и нефтепродуктов, газа и др.).

а по механизму действия на:

физического действия (воздушная ударная волна, экстремальный нагрев среды, обломки или осколки);

химического действия (токсическое действие опасных химических веществ).

Наибольшую опасность, в плане нарушения жизнеобеспечения населения и возможных последствий представляют аварии на объектах:

водозаборные сооружения;

котельные;

трансформаторные электрические подстанции;

инженерные коммуникации (водонесущие);

канализационные очистные сооружения;

ЛЭП.

Из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных, а также систем электроснабжения происходят аварийные ситуации.

В холодное время года аварии в котельной и на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток, что может привести к замораживанию систем отопления и промерзанию зданий, повышению нагрузки на электросетях.

При аварии на подземных коммуникациях наиболее частыми ЧС техногенного характера является затопление подвальных частей зданий. При этом может происходить деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог, повреждение электрических проводов, поражение людей электрическим током, получение ими травм и ожогов различной степени тяжести.

# 4. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях

Предложения по планировочной организации территории

На уровне планировочных решений территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, исходя из результатов комплексного градостроительного анализа территории, определены следующие приоритетные планировочные мероприятия:

- рациональное использование территории (сохранение оптимального баланса земель различных категорий);

- установление границ функциональных зон, отраженных на Схемах в составе Генерального плана;

- благоустройство существующих сельских населенных пунктов (строительство и ремонт улично-дорожной сети, мероприятия по инженерному оборудованию территорий);

- ремонт и реконструкция существующего жилищного фонда, новое строительство в необходимых объемах;

- организация оптимальной системы обслуживания, соответствующей нормативной;

- развитие транспортной инфраструктуры.

Развитие жилищного строительства. В Генеральном плане на расчетный срок проекта разработаны предложения по площадкам нового индивидуального жилищного строительства в существующих границах населенных пунктов: д. Гусева Гора, д. Рудно, д. Изборовье, д. Рыжиково, д. Перницы, д. Рудно. Наибольшие объемы строительства запланированы в д. Рудно и д. Гусева Гора.

Для ведения комплексного жилищного строительства в д. Новоселье площадь земель населенного пункта предлагается увеличить за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Развитие производственных территорий. Предусматривается комплексное благоустройство существующих производственных зон. Проектом Генерального плана предусматривается организация новых производственных площадок:

- Предприятие агропромышленного комплекса расположится в южном направлении от д. Новоселье

- Территория предприятия легкой промышленности примыкает к северной границе д. Шавково и будет включена в черту населенного пункта .

На первую очередь и расчетный срок Генерального плана получает развитие зона общественно-делового назначения. В западной части д. Новоселье предусмотрена реконструкция бани.

В д. Гусева Гора предусматривается строительство церкви и благоустройство территории при ней, а так же организация спортивной площадки рядом с ДК.

Развитие рекреационной деятельности. В д. Новоселье организуется парковая зона в центре населенного пункта.

На территории д. Лужицы предусматривается размещение базы отдыха.

Объекты и мероприятия гражданской обороны

Защита населения от поражающих факторов современных видов вооружения в условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны.

Основным способом защиты населения Новосельского сельского поселения от современных средств поражения является его укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны (п. 2.1 СНиП 2.01.51-90).

Защитные сооружения ГО

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и директивными указаниями правительственных органов защита населения за пределами зон возможного разрушения в не категорированных сельских населенных пунктах предусматривается в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО) - противорадиационных укрытиях (ПРУ). В мирное время защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) должны использоваться для нужд объектов экономики и обслуживания населения.

ЗС ГО на территории Новосельского сельского поселения должны обеспечивать укрытие постоянно проживающего населения и населения, прибывающего по эвакуационным мероприятиям (в соответствии с Планом ГО Сланцевского муниципального района) из категорированных городов и городов, на территории которых расположены категорированные по ГО объекты, расположенных на прилегающей территории. Численность населения в Новосельском сельском поселении по проектным данным составит:

1250 человек к 2020 году;

1300 человек к 2035 году.

В настоящее время на территории Новосельского сельского поселения нет ПРУ. Необходимо строительство новых ПРУ, отвечающих требованиям СНиП II.11.77*, в соответствии с планом ГО Новосельского сельского поселения.

В качестве противорадиационных укрытий на территории поселения могут использоваться подвалы зданий, подполья домов, погреба, овощехранилища, помещения жилых и производственных зданий, специально приспособленные и оборудованные для размещения укрываемых в соответствии с требованиями СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309, требования к организации системы защитных сооружений определены «Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденными приказом МЧС РФ от 15.12.2002 № 583.

Проектом предлагается создание фонда защитных сооружений осуществлять заблаговременно в мирное время путем приспособления под защитные сооружения:

подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружения различного назначения;

помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведение отдельно-стоящих ЗС.

Для рабочих и служащих (наибольшей рабочей смены) предприятий защитные сооружения гражданской обороны (убежища) создаются на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения устройство противорадиационных укрытий осуществляется на территории жилой застройки.

ПРУ размещаются с учетом радиуса сбора укрываемых и должны обеспечивать защиту укрываемых, в зависимости от расположения ПРУ, в соответствии с п.2.16, п.2.17 СНиП 2.01.51-90, допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до 2-х суток.

Укрываемое население необходимо обеспечивать, так же, индивидуальными средствами защиты, которые складируются на объектах ГО и выдаются населению по распоряжению уполномоченных органов.

Световая маскировка

Проектируемая территория находится в зоне световой маскировки (табл. 7 СНиП 2.01.51.90).

Согласно СНиП II-10-74 (пп. 1.1, 7.1) светомаскировка на территории поселения предусматривается в 2 режимах - частичного (ЧЗ) и полного (ПЗ) затемнения в установленные сроки, при этом режим ЧЗ рассматривается как подготовительный этап к введению режима ПЗ:

Режим частичного затемнения предусматривает отключение от источников питания и электрических сетей освещения общественных зданий, рекламного и витринного освещения, снижение уровней наружного освещения улиц и площадей. Освещенность в зданиях различного назначения рекомендуется снижать путем выключения части светильников. Режим частичного затемнения производится в течение не более 16 часов;

Режим полного затемнения ― вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться в течение не более 3 минут.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключение освещения, а также механический способ – установка зашторивающих устройств, предусмотренных СНиП 2.01.53-84, на оконных проемах.

В режиме полного затемнения предусматривается:

централизованное отключение всех средств уличного освещения, средств регулирования дорожного освещения, наружного и внутреннего освещения зданий и сооружений;

осуществление светомаскировки транспорта, производственных, сигнальных и осветительных огней.

На объектах народного хозяйства, где по условиям их деятельности невозможно отключение средств внутреннего освещения, светомаскировка в режиме полного затемнения должна осуществляться путем зашторивания.

Оповещение

Оповещения по сигналам ГО и ЧС осуществляется в соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (введено в действие совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 №422/90/376).

Оповещение органов управления ГО, предприятий, учреждений, организаций и населения муниципального образования Новосельское сельское поселение производится на основании решения главы администрации муниципального образования Новосельское сельское поселение.

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «Огражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» система оповещения Новосельского сельского поселения Сланцевского муниципального района должна обеспечивать своевременное доведение информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а так же угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечивать доведение сигналов (распоряжений) и информации оповещения до:

руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной системы РСЧС, созданного муниципальным образованием;

специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования;

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

населения, проживающего на территории Новосельского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Передача сигналов оповещения осуществляется с использованием модернизированной Ленинградской областной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (П-166), а также телевидения и существующих средств проводной и радиосвязи.

Для оповещения по сигналам ГО (сигналам оповещения ЧС) жителей Новосельского сельского поселения предусматривается использование:

оборудования и сети для приема программ вещания;

поселковой телефонной сети;

объектовых систем оповещения;

сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения,

громкоговорителей и сирен С-40 на территории населенных пунктов поселения, СНТ.

Система оповещения Новосельского сельского поселения должна создаваться согласно отдельно разработанного проекта и включать в себя:

автоматизированную систему централизованного оповещения должностных лиц Гражданской обороны по служебным и домашним телефонам,

систему централизованного оповещения руководящего состава поселения,

автоматизированную систему централизованного запуска электросирен,

системы автоматизированного перехвата каналов, звукового сопровождения первого и второго каналов, телевизионного, радио- и трехканального радиовещания по проводной сети,

рабочее место оперативного дежурного, оборудованное техническими средствами оповещения, сопряженными с каналами и линиями сети связи общественного пользования, ведомственных сетей связи, а также сетями вещания.

Оборудование и все виды связи, планируемые в поселении, обеспечат приём и доведение сигналов ГО и ЧС до населения, находящегося, как внутри зданий, так и на прилегающей территории.

Предложения по приспособлению объектов

В соответствии с требованиями п. 10 СНиП 2.01.51-90, бани, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных предприятий, независимо от их ведомственной принадлежности, приспосабливаются для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

На проектируемой территории проектом предусматривается размещение:

зданий и сооружений, имеющих в своем составе душевые помещения, для которых существует возможность приспособления для санитарной обработки людей - спортивные сооружения, бани;

автотранспортных предприятий, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки подвижного состава автотранспорта.

Защита сельскохозяйственных животных

Животноводческие помещения на территории поселения должны:

обеспечивать при радиоактивном заражении непрерывное пребывание в них животных в течении не менее 2 суток, иметь защищенный запас воды и кормов;

иметь защищенные водозаборные скважины, автономные источники электроснабжения;

иметь специальные площадки для проведения ветеринарной обработки.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс заблаговременно проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организационными структурами РСЧС мероприятий, направленных на:

максимально возможное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций,

на сохранение здоровья людей,

снижение ущерба природной среде и материальных потерь.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области:

создание надежной системы оповещения;

накопление фонда защитных сооружений;

планирование и проведение эвакуационных мероприятий комбинированным способом, подготовка загородной зоны для приема и размещения эвакуированного населения;

обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

всеобщее обязательное обучение населения способам защиты от оружия массового поражения;

обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения;

организация радиационного, химического и бактериологического наблюдения, разведки и лабораторного контроля;

проведение режимных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории осуществляется Сланцевским звеном Ленинградской территориальной подсистемы РСЧС. При угрозе возникновения ЧС решением председателя КЧС и ПБ района устанавливается режим повышенной готовности и осуществляется:

приведение сил и средств РСЧС в готовность к реагированию на угрозу возникновения ЧС;

формирование оперативных групп;

организация выдвижения их в предполагаемые районы действий.

В рамках Генерального плана осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций предлагается по следующим основным направлениям:

Обеспечение пожарной безопасности территорий населенных пунктов:

постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда на территории поселения;

размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара;

обеспечение водой «безводных» участков поселения;

размещение пожарных подъездов (пирсов);

организация противопожарных разрывов в застройке;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты;

Обеспечение безопасности на водных объектах;

размещение в местах отдыха спасательных станций;

контроль в районе причалов за маломерными судами;

мониторинг ледовой обстановки на водных объектах;

Предупреждение аварий в техногенной сфере:

проверка работоспособности автоматических систем обнаружения и оповещения о возникновении аварии на объектах;

контроль на производственных объектах выполнения правил противопожарной безопасности;

организация системы оповещения, оповещение работающего персонала и населения, попадающего в зону поражения;

обучение персонала и населения попадающего в зону возможного поражения о порядке их действий в случае аварии;

защита персонала и населения;

обеспечение персонала индивидуальными средствами защиты;

планирование проведения эвакуации из опасных районов;

привлечение, при необходимости, дополнительных сил и средств, в соответствии с планом взаимодействия.

Защита населения в чрезвычайных ситуациях;

совершенствование системы предупреждения и оповещения уполномоченного руководящего состава и населения о чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований;

укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных для нужд защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях (создание фонда ЗС ГО);

подготовка эвакомероприятий из районов возможных ЧС, организация пункта временного размещения (ПВР) населения

медицинское обеспечение.

Мероприятия на первую очередь

Развитие фонда защитных сооружений;

Планирование мероприятий по оборудованию пункта временного размещения эвакуируемого населения; приемного эвакопункта;

Реконструкция существующей системы оповещения поселения с последующим подключением к местной системе оповещения Сланцевского муниципального района;

Обеспечение всего населения поселения связью для экстренных вызовов пожарной охраны, медицинской службы, полиции;

Мероприятия на расчетный срок

Устройство ПРУ при строительстве новых жилых и общественных зданий;

Устройство помещений на животноводческих предприятиях, обеспечивающих защиту животных при радиоактивном заражении, устройство резервуаров, накопителей для защищенного запаса воды и кормов;

запрещение нового строительства на территориях не благоприятных для градостроительного освоения без соответствующих мероприятий по инженерной подготовке и защите территории;

защита от обильных осадков ливневых стоков, повышения уровня грунтовых вод;

молниезащита зданий, в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003

Строительство зданий и сооружений с расчетом элементов на ветровые нагрузки скорости ветра более 23 м/с;

конструктивное решение кровель, рассчитанное на восприятие снеговой нагрузки в 180 кг/кв. см;

# 5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

## 5.1. Требования по размещению взрывопожароопасных объектов на территориях поселения

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границей поселения, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселения. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

## 5.2. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

При дальнейшем расширении проектной застройки населенных пунктов для обеспечения деятельности пожарных подразделений для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство:

пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;

противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального назначения, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров);

Подъезд пожарных автомобилей к объектам защиты должен быть обеспечен в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СНиП II-89-80* в части не противоречащей требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 - 8 м для зданий до 10 этажей включительно, и 8 - 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 руководитель организации (объекта защиты) обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории поселения проектом генерального плана предлагается:

Ремонт существующих пирсов, устройство новых пирсов на существующих подъездах к водоемам в местах массового отдыха у водоемов, с возможностью устройства к ним подъезда с твердым покрытием.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

## 5.3. Противопожарное водоснабжение

В процессе освоения территории Новосельского сельского поселения, в части, касающейся противопожарного водоснабжения, необходимо руководствоваться статьей 68 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

1. На территориях поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

водные объекты, используемые для целей пожаротушения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Территория д. Новоселье должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В городском поселении с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по взрывопожароопасности и пожарной опасности, при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

6. Расход воды для нужд пожаротушения.

Расход воды для нужд наружного пожаротушения принимается в соответствии с СП 31.13330.2012.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с в д. Новоселье (во всех остальных населенных пунктах поселения 1 пожар 5 л/с).

Проектом предлагается реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения. Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

На территории поселения необходимо:

размещение наружных источников пожаротушения (гидрантов, где планируется размещение водопровода, пожарных резервуаров - 2 резервуара по 50 куб. м на поселок с обеспечением всесезонной доступности, пожарных водоемов расчетной вместимости);

отремонтировать существующие пирсы, а проектируемые пирсы разместить в населенных пунктах городского поселения у водоемов, используемых для целей наружного пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам.

Таблица 12.

Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий

| Наименование зданий | Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степени огнестойкости на один пожар, литров в секунду, при объеме зданий, тысяч куб. м |
| --- | --- |
|  | ≤ 1 | ≥ 1, но ≤ 5 | ≥ 5, но ≤ 25 | ≥ 25, но ≤ 50 | ≥ 50, но ≤ 150 |
| Жилые здания односекционные и многосекционные этажность: |
| Здания функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4 одно- и многосекционные при количестве этажей ≤ 2 | 10* | 10 | - | - | - |
| ≥ 2, ≤ 12 | 10 | 15 | 15 | 20 | - |
| ≥ 12, ≤ 16 | - | - | 20 | 25 | - |
| ≥ 16, ≤ 25 | - | - | - | 25 | 30 |
| Общественные здания при количестве этажей: |
| Здания функциональной пожарной опасности Ф1.1; Ф1.2; Ф2; Ф3; Ф4, при количестве этажей ≤ 2 | 10* | 10 | 15 | - | - |
| ≥ 2, ≤ 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ≥ 6, ≤ 12 | - | - | 25 | 30 | 35 |
| ≥ 12, ≤ 16 | - | - | - | 30 | 35 |

*Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар - 5 л/с.

7. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или объема, указанных в таблице 10, а также общественных зданий объемом свыше 25 000 куб. м с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 %.

8. Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 13, 14.

Таблица 13.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5

| Степень огнестойкости зданий | Класс конструктивной пожарной опасности | Категория помещений по пожаро-взрывоопасности и пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий с фонарями, а также без фонарей шириной не более 60 м на один пожар, л/сек, при объеме зданий, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 3 | ≥ 3, но ≤ 5 | ≥ 5, но ≤ 20 | ≥ 20, но ≤ 50 | ≥ 50, но ≤ 200 | ≥ 200, но ≤ 400 | ≥ 400, но ≤ 600 |
| I, II | С0; С1* | Г, Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I, II | С0; С1* | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | С0; С1* | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | - | - |
| III | С0; С1* | А, Б, В | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | - | - |
| IV | С0; С1* | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | - | - |
| IV | С0; С1* | А, Б, В | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | - | - |
| IV | С2; С3* | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | - | - |
| IV | С2; С3* | В | 15 | 20 | 25 | 40 | 65 | - | - |
| V | Не нормируются | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 55 | - | - |
| V | Не нормируются | В | 15 | 20 | 25 | 40 | 70 | - | - |

*При наличии элементов зданий, указанных в пункте 5.6 (СП 31.13330.2012), расходы воды в таблице 3 и пункте 5.6 суммируются.

Таблица 14.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной опасности Ф

| Степень огнестойкости зданий |  | Категория помещений по пожаро-взрывоопасности и пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий без фонарей шириной не более 60 и более м на один пожар, л/сек, при объеме зданий, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 50 | ≥ 50, но ≤ 100 | ≥ 100, но ≤ 20 | ≥ 200, но ≤ 300 | ≥ 300, но ≤ 400 | ≥ 400, но ≤ 500 | ≥ 500,но ≤ 600 | ≥ 600, но ≤ 700 | ≥ 700, но ≤ 800 |
| I, II | С0 | А, Б, В | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| I, II | С0 | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

При двух расчетных пожарах расчетный расход воды на пожаротушение следует принимать по двум зданиям, требующим наибольшего расхода воды.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий сельскохозяйственных предприятий I и II степеней огнестойкости объемом не более 5 тыс. куб. м с категориями Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать 5 литров в секунду.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций независимо от объема зданий и числа проживающих в поселении людей следует принимать не менее 15 литров в секунду, если в соответствии с таблицей 12 и 13 не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в таблицах 14 и 15, подлежит обоснованию в специальных технических условиях.

Для зданий II степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход воды на наружное пожаротушение следует принимать на 5 л/с больше указанного в таблицах 14 или 15.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий и помещений холодильников для хранения пищевых продуктов надлежит принимать как для зданий с категорией помещений В по пожарной и взрывопожарной опасности.

Расход воды на наружное тушение пожаров закрытых и открытых складов лесоматериалов на один пожар следует принимать не менее величин, указанных в таблице 15.

Таблица 15.

Расход воды на наружное тушение пожаров закрытых и открытых складов лесоматериалов

| Вид и способ хранения лесоматериалов | Расход воды на тушение пожара, л/с, при суммарной вместимости складов лесоматериалов, плотных куб. м |
| --- | --- |
|  | До 10 000 | Св. 10000 до 100000 | Св. 100000 до 500000 | Св. 500000 |
| Закрытые склады: Пиломатериалы Щепа | 60 30 | 60 90 | 120 90 | 150 120 |
| Открытые склады: Пиломатериалы в штабелях Круглые лесоматериалы в штабелях | 60 60 | 120 90 | 150 120 | 180 150 |
| Балансовая древесина, осмол и дрова в кучах | 90 | 120 | 180 | 240 |
| Щепа и опилки в кучах | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Древесные отходы в кучах | 30 | 60 | 90 | 120 |

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан, расположенных на территории Новосельского сельского поселения, должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 куб. м при числе участков до 300 и не менее 60 куб. м при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», органами местного самоуправления для целей пожаротушения создаются условия для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

## 5.4. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями

При дальнейшем проектировании расширении застройки д. Новоселье и населенных пунктов сельского поселения, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 69-74 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок) при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 вышеназванного Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона.

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных: вне территорий лесничеств (лесопарков); на территориях лесничеств (лесопарков);

от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 16:

Таблица 16.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты

| Наименование объектов, граничащих со зданиями и с сооружениями складов нефти и нефтепродуктов | Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада |
| --- | --- |
|  | I | II | IIIа | IIIб | IIIв |
| Здания и сооружения граничащих с ними производственных объектов | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 30 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждедиями |  |  |  |  |  |
| Хвойных и смешанных пород | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лиственных пород | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а так же участки открытого залегания торфа | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) |  |  |  |  |  |
| На станциях | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| На разъездах и платформах | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| На перегонах | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части) |  |  |  |  |  |
| I, II, II категории | 75 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| IV V категории | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 |
| Жилые и общественные здания | 200 | 100 (200) | 100 | 100 | 100 |
| Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 40 |
| Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу | 200 | 150 | 100 | 75 | 75 |
| Аварийная емкость (аварийные емкости) для резервуарного парка | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Технологические установки категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности и факельные установки для сжигания газа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расстояния, указанные в таблице 14 в скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50 000 куб. м. Расстояния, указанные в таблице 14, определяются:

между зданиями и сооружениями - как расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями зданий и сооружений;

от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок;

от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;

от факельных установок - от ствола факела.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 16, при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов.

Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) со складами нефти и нефтепродуктов должны предусматриваться шириной не менее 5 м наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети или в водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 м.

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 куб. м, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 17.

Таблица 17.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до складов горючих жидкостей

| Вместимость склада, куб. м | Противопожарные расстояния при степени огнестойкости зданий и сооружений, м |
| --- | --- |
|  | I, II | III | IV,V |
| Не более 100 | 20 | 25 | 30 |
| Более 100, но не более 800 | 30 | 35 | 40 |
| Более 800, но не более 2000 | 40 | 45 | 50 |

Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с таблицей 18.

Таблица 18.

Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов

| Категория склада | Максимальный объем одного резервуара, куб. м | Общая вместимость склада, куб. м |
| --- | --- | --- |
| I | - | более 100 000 |
| II | - | более 20 000, но не более 100 000 |
| IIIа | не более 5000 | более 10 000, но не более 20 000 |
| IIIб | не более 2000 | более 2000, но не более 10 000 |
| IIIв | не более 700 | не более 2000 |

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений и строений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 19.

Таблица 19.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов

| Наименования объектов, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами, м | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с наземными резервуарами, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вместимостью более 20 куб. м | Вместимостью не более 20 куб. м |
| Производственные, складские и административно-бытовые здания, и сооружения промышленных организаций | 15 | 25 | 25 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: |  |  |  |
| хвойных и смешанных пород | 25 | 40 | 30 |
| лиственных пород | 10 | 15 | 12 |
| Жилые и общественные здания | 25 | 50 | 40 |
| Места массового пребывания людей | 25 | 50 | 50 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 18 | 30 | 20 |
| Торговые киоски | 20 | 25 | 25 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): |  |  |  |
| I, II и III категорий | 12 | 20 | 15 |
| IV и V категорий | 9 | 12 | 9 |
| Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети) | 15 | 20 | 20 |
| Железные дороги (до подошвы насыпи бровки выемки) | 25 | 30 | 30 |
| Очистные сооружения и станции, не относящиеся автозаправочным станциям | 15 | 30 | 25 |

Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 куб. м.

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 м наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 м.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий, сооружений

1. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 куб. м при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 куб. м при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 20.

Таблица 20.

Противопожарные расстояния от резервуара на складе общей вместимостью до 10 000 куб. м при хранении под давлением или 40 000 куб. м при хранении изотермическим способом до зданий и сооружений объектов, не относящихся к складу

| Наименование здания и сооружения | Противопожарные расстояния, м |
| --- | --- |
|  | Резервуары надземные под давлением включая полуизотермические | Резервуары подземные под давлением | Резервуары надземные изотермические | Резервуары подземные изотермические |
| Трамвайные пути и троллейбусные линии, железные дороги общей сети до подошвы насыпи или бровки выемки) | 100 | 75 | 100 | 75 |
| Автомобильные дороги общей сети│(край проезжей части) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Линии электропередачи (воздушные) высокого напряжения (от подошвы обвалования) | Не менее 1,5 высоты опоры | Не менее 1,5 высоты опоры | Не менее 1,5 высоты опоры | Не менее 1,5 высоты опоры |
| Границы территорий смежных организаций (до ограждения) | 300 | 250 | 300 | 200 |
| Жилые и общественные здания | Вне пределов санитарно защитной зоны, но не менее 500 | Вне пределов санитарно защитной зоны, но не менее 300 | Вне пределов санитарно защитной зоны, но не менее 500 | Вне пределов санитарно защитной зоны, но не менее 300 |
| ТЭЦ | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Склады лесоматериалов и твердого топлива | 200 | 150 | 200 | 150 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями хвойных пород (от ограждения территории организации или склада) | 100 | 75 | 100 | 75 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями лиственных пород (от ограждения территории организации или склада) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Внутризаводские наземные и подземные технологические трубопроводы, не относящиеся к складу | Вне обвалования, но не ближе 20 | Не ближе 15 | Вне обвалования, но не ближе 20 | Не ближе 15 |
| Здания и сооружения организации в производственной зоне при объеме резервуаров, кубические метры: 2 000 – 5 000 6 000 – 10 000 | 150 250 | 120 200 | 150 200 | 100 125 |
| Факельная установка (до ствола факела) | 150 | 100 | 150 | 200 |
| Здания и сооружения в зоне, прилегающей к территории организации (административной зоне) | 250 | 200 | 250 | 200 |

Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до соседних объектов, жилых домов и общественных зданий и сооружений принимаются как расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.

Противопожарные расстояния от газопроводов до соседних объектов защиты

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных и местных распределительных газопроводов, до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений, строений и коммуникаций, приведены в таблицах 21 и 22.

Таблица 21.

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов до объектов защиты

| Здания, сооружения, строения и коммуникации | Противопожарные расстояния от резервуаров, м | Противопожарные расстояния от испарительной или групповой баллонной установки, м |
| --- | --- | --- |
|  | надземных | подземных |  |
|  | при общей вместимости резервуаров в установке, куб. м |  |
|  | ≤ 5 | ≥ 5 ≤ 10 | ≥ 10 ≤ 20 | ≤ 10 | ≥ 10 ≤ 20 | ≥ 20 ≤ 50 |  |
| Общественные здания, сооружения и строения | 40 | 50+ | 60+ | 15 | 20 | 30 | 25 |
| Жилые здания | 20 | 30+ | 40+ | 10 | 15 | 20 | 12 |
| Детские и спортивные площадки, гаражи (от ограды резервуарной установки) | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производственные здания (промышленных, сельскохозяйственных организаций т организаций бытового обслуживания производственного характера) | 15 | 20 | 25 | 8 | 10 | 15 | 12 |
| Канализация, теплотрасса (подземные) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрассы) не относящиеся к резервуарной установке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Водопровод и другие бесканальные коммуникации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Колодцы подземных коммуникаций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки со стороны резервуаров) | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 20 |
| Подъездные пути железных дорог промышленных организаций, трамвайные пути (до оси пути), автомобильные дороги I – III категорий (до края проезжей части) | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Автомобильные дороги IV - V категорий (до края проезжей части) организаций | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Примечание. Знак "+" обозначает расстояние от резервуарной установки организаций до зданий, сооружений и строений, которые установкой не обслуживаются.

При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 куб. м противопожарные расстояния до зданий и сооружений (жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 м, для подземных - до 50 м.

Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 19 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», независимо от количества мест.

Таблица 22

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов до объектов защиты

| Здания, сооружения, строения и коммуникации | противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, м | Противопожарные расстояния от помещений, установок, где используется сжиженный углеводородный газ, м | Противопожарные расстояния от склада наполненных баллонов общей вместимостью, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | надземных | подземных |  |  |
|  | при общей вместимости, куб. м |  |  |
|  | ≥ 20≤ 50 | ≥ 50≤ 200 | ≥ 50≤ 500 | ≥ 200 ≤ 8000 | ≥ 50 ≤ 200 | ≥ 50≤ 500 | ≥ 200 ≤ 8000 |  |  |
|  | Максимальная вместимость одного резервуара, куб. м |  |  |
|  | ≤ 25 | 25 | 50 | 100 | ≥ 100≤ 600 | 25 | 50 | 100 | ≥ 100≤ 600 |  | ≤ 20 | ≥ 20 |
| Жилые и общественные здания | 70 | 80 | 150 | 200 | 300 | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 50 | 100 |
| Административные, бытовые, производственные здания, здания котельных, гаражей и открытых стоянок | 70 (30) | 80 (50) | 150 (100)+ | 200 | 300 | 40 (25) | 75 (55)+ | 100 | 150 | 50 | 50 (20) | 100 (30) |
| Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрассы) подсобные постройки жилых зданий | 30 (15) | 30 (20) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 20 (15) | 25 (15) | 25 (15) | 25 (15) | 30 | 25 (15) | 25 (20) |
| Железные дороги общей сети (от подошвы насыпи) автомобильные дороги I-III категорий | 50 | 75 | 100- | 100 | 100 | 50 | 75- | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 |
| Подъездные пути железных дорог, дорог организаций, трамвайные пути, автомобильные дороги IV – V категорий | 30 (20) | 30- (20) | 40- (30) | 40 (30) | 40 (30) | 20 (15) | 25- (15) | 25 (15) | 25 (15) | 30 | 20 (20) | 20 (20) |

Примечания:

1. В скобках приведены значения расстояний от резервуаров сжиженных углеводородных газов и складов наполненных баллонов, расположенных на территориях организаций, до их зданий, сооружений и строений.

2. Знак "-" обозначает, что допускается уменьшать расстояния от резервуаров газонаполнительных станций общей вместимостью не более 200 куб. м в надземном исполнении до 70 м, в подземном - до 35 м, а при вместимости не более 300 куб. м - соответственно до 90 и 45 м.

3. Знак "+" обозначает, что допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей вместимостью не более 200 куб. м в надземном исполнении до 75 м и в подземном исполнении до 50 м.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»): запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков, расположенных на территории Новосельского сельского поселения.

При проектировании застройки территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, необходимо руководствоваться СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».

1. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.

2. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

3. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице 23.

Таблица 23.

Минимальные противопожарные расстояния между крайними строениями и группами строений на садовых участках

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояния, м |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А (камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы) | 6 | 8 | 10 |
| Б (то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами) | 8 | 8 | 10 |
| В (древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов) | 10 | 10 | 15 |

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390:

Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается наличие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

На территории поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия:

введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;

подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.

## 5.5. Требования пожарной безопасности по размещению пожарной охраны

В настоящее время на территории Новосельского сельского поселения пожарное депо отсутствует. Тушение пожаров осуществляется силами пожарного депо, расположенного в д. Выскатка.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны для осуществления прикрытия территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельской местности не должно превышать 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселения устанавливаются в соответствии с СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны в границах объекта проектирования определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.

При существующем положении большинство населенных пунктов на проектируемой территории располагаются вне пределов 20 минутной транспортной доступности подразделений пожарной охраны.

В соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», статьей 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» для обслуживания Новосельского сельского поселения необходимо строительство пожарного депо государственной противопожарной службы V типа на 2 автомобиля в д. Новоселье, с выделением земельного участка 0,55 га.

В случае размещения пожарного депо в д. Новоселье все населенные пункты сельского поселения окажутся в пределах нормативной транспортной доступности.

## 5.6. Требования пожарной безопасности в лесах

Требования пожарной безопасности в лесах определены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Правила пожарной безопасности в лесах».

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

100 м от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; 50 м от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 м от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 м каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 м каждая, с расстоянием между ними 5 м.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре,

производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м;

при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах

использования лесов, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

тушить лесные пожары, возникшие по их вине;

немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов, а также оповещать о пожаре органы государственной власти или органы местного самоуправления;

направлять работников (для юридических лиц), пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 м с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 м или минерализованной полосой шириной не менее 3 м.

Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, владельцы железнодорожных путей не общего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель железнодорожного транспорта, обязаны:

не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными и (или) искроулавливающими устройствами, на участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы;

организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесу патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей общего и необщего пользования в целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов огня;

в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

На участках железнодорожных путей общего и не общего пользования, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и дверей железнодорожного подвижного состава.

Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5 - 7 км трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2 - 2,5 м вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления,

принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»:

На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а так же для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

ЛОГКУ «Ленобллес» является специализированным государственным учреждением в части организации работ по охране лесов от пожаров, в том числе по осуществлению мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЛОГКУ «Ленобллес» создано распоряжением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 г. № 603-р, находится в ведении комитета по природным ресурсам Ленинградской области и осуществляет государственные полномочия в области лесных отношений. Диспетчерский центр ЛОГКУ «Ленобллес» 8 (812) 492-96-06.

Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

Обеспечение пожарной безопасности территории поселения предлагается по следующим направлениям:

размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара – 20 мин.;

постепенная ликвидация ветхого жилого фонда на территории поселения, за исключением памятников истории и архитектуры;

обеспечение водой участков поселения, не имеющих источников водоснабжения для целей наружного пожаротушения, размещение пожарных гидрантов, противопожарных резервуаров и водоемов;

размещение пожарных подъездов (пирсов) к источникам водоснабжения;

устройство подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам, садоводствам, объектам туризма;

обеспечение противопожарных разрывов в застройке и беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты;

обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики;

обеспечение пожарной безопасности в садоводческих товариществах и объектах туризма;

обеспечение пожарной безопасности в лесах;

развитие добровольных пожарных формирований в населенных пунктах поселения, их обучение и оснащение.

Мероприятия на первую очередь

Устройство подъездов ко всем объектам защиты;

Устройство минерализованных полос на участках, где жилье размещается в непосредственной близости от лесного массива;

Строительство пожарных резервуаров в населённых пунктах, где нет централизованного водоснабжения;

Очистка территорий населенных пунктов от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи).

Расчистка и поддержание в нормативном состоянии пожарных водоемов в СНТ, населенных пунктах поселения.

Создание и обучение добровольных пожарных формирований, ознакомление населения с правилами поведения при возникновении пожара;

Оснащение ДПД мотопомпами;

Установка у каждого жилого строения бочки с водой или огнетушителя;

Обеспечение населения телефонной и радиосвязью для экстренных вызовов пожарной охраны, медицинской службы, милиции;

Мероприятия на расчетный срок

Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты.

Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки;

Все проектируемые объекты капитального строительства местного значения на территории Сланцевского муниципального района должны оборудоваться установками пожарной сигнализации, пожаротушения, а также системами противопожарного водопровода в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Помещения административных и общественных зданий следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре и автоматическими системами пожаротушения в соответствии с требованиями действующих правил противопожарной безопасности. В квартирах во вновь проектируемых жилых зданиях необходимо предусматривать автономные противопожарные датчики.

Противопожарные мероприятия в части объемно-планировочных решений, установления пределов огнестойкости строительных конструкций, обеспечения безопасной эвакуации при пожаре, выбора отделочных материалов проектируемых объектов принимаются в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

Ко всем зданиям предусматривается доступ пожарных машин по улицам и внутриквартальным проездам.

Тупиковые проезды протяженностью не более 150 м заканчиваются поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота пожарных машин.

Наружное пожаротушение проектируемой и существующей застройки предусматривается обеспечить от пожарных гидрантов, установленных на сетях коммунального водопровода, с расходом воды на один наружный пожар – 15 л/с.

В соответствии с нормативными документами, пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.